FLİP-FLOP

MALZEME LİSTESİ					Baskı devrenin alttan görünümü

DİRENÇLER

R1		300Ω

R2		47KΩ

R3		300Ω

R4		47KΩ

KONDANSATÖRLER

C1		22μf /16V

C2		22μf /16V

YARI İLETKENLER 					Baskı devrenin eleman yerleşim planı (Üstten görünüm)

L1		LED

L2		LED

T1		BC 547 Transistor

T2		BC 547 Transistor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme	6…..15V DC

NOT:

Devrede bulunan R2, R3 dirençleri ile C1, C2 kondansatörlerinin değerleri değiştirilerek Ledlerin yanıp sönme hızları artırılıp çoğaltılabilinir.

DEVRENİN AÇIK ŞEMASI